XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN LẬP VÀ THIẾT LẬP MỘT SỐ CHẤT CHUẨN PHỤC VỤ  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

NHÂM SÂM VÀ TAM THẤT

Nguyễn Thị Thu Hằng, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW

Nhân sâm và tam thất là những dược liệu quý và phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, những dược liệu này lại có nguy cơ cao bị giả mạo hoặc chiết mất hoạt chất. Để kiểm soát chất lượng của chúng tại thị trường Việt Nam, chúng ta cần có các chất chuẩn tham chiếu như: ginsenoside Rg1, ginsenoside Rb1 và notoginsenoside R1. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một quy trình phân lập và thiết lập các chất chuẩn trên. Sử dụng quy trình đã xây dựng, chúng tôi thu được 7,46 g ginsenoside Rg1 (hàm lượng: 94,05 %; hiệu suất của quy trình: 48,3 %); 7,85 g ginsenoside Rb1 (hàm lượng: 88,59 %; hiệu suất của quy trình: 38,3 %) và 2,1 g notoginsenoside R1 (hàm lượng: 94 %; hiệu suất của quy trình: 51,2 %). Từ  đó, chúng tôi đã thiết lập được 714 lọ chuẩn Rg1, 740 lọ  chuẩn Rb1 và 200 lọ chuẩn R1. Những chất chuẩn này được cung cấp cho các phòng thí nghiệm và hệ thống kiểm nghiệm để kiểm soát chất lượng của nhân sâm, tam thất cũng như các sản phẩm có chứa nhân sâm, tam thất.

Từ khóa: Ginsenosid Rg1, ginsenosid Rb1, notoginsenosid R1, nhân sâm, tam thất